## Slide 1
Encadrants : Mélanie Rochoux, Thomas Jaravel et Simon Lacroix
Jury :
Évaluation et réduction des incertitudes pour la simulation numérique de la dispersion atmosphérique à micro-échelle
Soutenance de thèse d’Eliott Lumet
12/01/2024
Bertrand Carissimo
Ronan Vicquelin
Clémentine Prieur
Lionel Soulhac
– Rapporteur
– Rapporteur
– Examinatrice
– Examinateur
Ronan Fablet
Céline Mari
Mélanie Rochoux
– Examinateur
– Examinatrice
– Directrice de thèse

## Slide 2: Contexte
La dispersion atmosphérique de polluants
  Forts enjeux environnementaux et de santé publique
  Besoin de développer des modèles
  Focus de la thèse :
    Dispersion à micro-échelle ( 100m)
    Milieux urbains
Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, le 26 septembre 2019. Crédit photo : Pierre Mauger

## Slide 3: Contexte
Spécificités de la dispersion à micro-échelle
Simulation de l’écoulement atmosphérique instantané dans un bidonville de Dacca (Bangladesh) par Hwang et Gorlé (2023)
Schémas de la dispersion de polluants pour différents arrangements de l’espace urbain, d’après Oke (1987)
Source émettrice de polluants
L’effet du milieu bâti

## Slide 4: Contexte
Spécificités de la dispersion à micro-échelle
a) Micro-échelle (10 – 100m)
b) Méso-échelle (10 – 100km)
Les interactions d’échelles

## Slide 5: Contexte
Spécificités de la dispersion à micro-échelle
Nécessité d’intégrer ces phénomènes complexes dans les modèles de dispersion
Le caractère turbulent de l’écoulement

## Slide 6: Contexte
Les modèles de mécanique des fluides numérique (CFD)
  Principe
    Domaine représentant la géométrie de la zone d’intérêt
    Discrétisation spatiale pour la résolution numérique des équations
    Conditions aux limites (CLs)
Adapté de Toparlar et al. 2019

## Slide 7: Contexte
La simulation aux grandes échelles de tourbillons (LES)
  Principe : Résolution numérique des équations filtrées
  Avantages :
Modélisés
Résolus
Estimation LES de la vitesse de vent dans une canopée urbaine simplifiée.
- Limite les erreurs de modélisation liée à la
turbulence
- Description spatio-temporelle du phénomène

## Slide 8: Problématique
Incertitudes sur les prévisions CFD de vent local dans un quartier d’Oklahoma City (US) estimées par García-Sánchez et al. 2018b
Modèle CFD
Incertitudes
paramètres d’entrée
Prévisions incertaines
Distance (km)
Distance (km)
  Estimer et réduire les incertitudes des modèles CFD de dispersion à micro-échelle
- Forçages
- Source polluant
- Paramétrisations

## Slide 9: Approche
L’assimilation de données
  Principe
  Une idée émergente en CFD atmosphérique
    Mons et al. 2017, Sousa et al. 2018, Sousa et Gorlé. 2019, Aristodemou et al. 2019, Defforge et al. 2019, Defforge et al. 2021, Bauweraerts et Meyers 2021

## Slide 10: Incertitudes liée à la dispersion à micro-échelle
Incertitudes aléatoires
Incertitudes épistémiques
Prévisions CFD des structures d’écoulement dans un quartier résidentiel de Singapour pour différentes directions du vent. Wise et al. 2018
Météorologiques
Exemple de l’effet de la direction du vent
Conditions aux limites
- Modèle de sous-maille
- Schéma numérique
Structurelles
Source de polluants
Milieu bâti

## Slide 11: Incertitudes liée à la dispersion à micro-échelle
Météorologiques
Variabilité interne micro-échelle de l’atmosphère
Incertitudes aléatoires
Incertitudes épistémiques
Conditions aux limites
Structurelles
Source de polluants
Milieu bâti
- Modèle de sous-maille
- Schéma numérique
La variabilité interne expliquerait une part importante des erreurs des modèles CFD (Schatzmann et al. 2011, Dauxois et al. 2021)
L’approche LES va permettre de tenir compte de cette incertitude

## Slide 12: Incertitudes liée à la dispersion à micro-échelle
Variabilité interne micro-échelle de l’atmosphère
Variabilité interne micro-échelle de l’atmosphère
Météorologiques
Incertitudes aléatoires
Incertitudes épistémiques
Conditions aux limites
Focus sur les incertitudes liées aux conditions atmosphériques
Structurelles
Source de polluants
Milieu bâti
- Modèle de sous-maille
- Schéma numérique
Négligeables devant les autres formes d’incertitudes avec l’approche LES
Non considérées dans cette étude
Météorologiques
(García-Sanchez et al. 2018, Dauxois et al. 2021)

## Slide 13: Approche
Choix du vecteur de contrôle
  Estimation des paramètres de conditions aux limites météorologiques
    Cohérent avec la littérature :
      Mons et al. 2017, Sousa et al. 2018, Sousa et Gorlé. 2019, Defforge et al. 2019, Defforge et al. 2021

## Slide 14: Illustration : Estimation de la direction du vent
Prévision panache
Paramètre corrigé
Prévision panache
Ébauche paramètre

## Slide 15: Objectifs de la thèse
  Incertitudes épistémiques (CLs météorologiques) : ✓
  Incertitudes aléatoires (variabilité interne) : ✗
  Prendre en compte l’incertitude liée à la variabilité interne dans le système d’assimilation
Objectif n°1

## Slide 16: Objectifs de la thèse
    Temps de retour très grand
    Nécessite des ressources de calcul très importantes
Coût d’un modèle LES
1 prévision 1 000 – 100 000 hCPU
  Réduire le coût des prévisions du modèle LES sans compromettre la précision de ses prévisions
Objectif n°2

## Slide 17: Plan de la présentation
Validation du modèle et quantification de la variabilité interne
Construction d’un modèle réduit précis et efficace
Mise en œuvre du système d’assimilation de données à coût réduit

## Slide 18
Validation du modèle LES et quantification de la variabilité interne

## Slide 19: I – Modèle et variabilité interne
Cas d’étude
  Essai 2681829 de la campagne expérimentale MUST[1]
Cas de référence pour la validation de modèles CFD de dispersion
Nombreuses mesures disponibles pour l’assimilation
[1] Biltoft (2001). Customer report for Mock Urban Setting Test.

## Slide 20: I – Modèle et variabilité interne
Entrée
Sortie
Symétrie
Lois de parois
Symétrie
Configuration du modèle LES du cas MUST
  Solveur : AVBP (compressibilité artificielle)
  Maillage : non-structuré (90M tétraèdres)
  Coût : 1 simulation (260s) 20 000 hCPU

## Slide 21: I – Modèle et variabilité interne
Calibration des conditions aux limites d’entrée
  Direction moyenne du vent :
  Vitesse moyenne du vent :
    Avec :
      - la vitesse de friction m s-1
      - la rugosité du sol m (Yee et Biltoft. 2004)

## Slide 22: I – Modèle et variabilité interne
Prévision de l’écoulement
Faible persistance des conditions initiales Plus pertinent de corriger les CLs
CL d’entrée
- Profil du
vent moyen
+ Injection de
turbulence
Conditions initiales uniformes

## Slide 23: I – Modèle et variabilité interne
Prévision de la dispersion

## Slide 24: I – Modèle et variabilité interne
Comparaison aux données expérimentales
Validation par comparaison des statistiques calculées sur une période d’analyse de 200s[2]
Tour B
(z=2m)
Expé
LES
[2] Yee et Biltoft (2004), Schatzmann et al. (2010).
Tour T
(z=2m)
Tour C
(z=2m)

## Slide 25: I – Modèle et variabilité interne
Effet de la variabilité interne
La variabilité interne affecte significativement la concentration moyenne sur la fenêtre d’analyse

## Slide 26: I – Modèle et variabilité interne
Quantification de la variabilité interne
  Étape a) Découpage de l’acquisition de 200s en sous-moyennes

## Slide 27: I – Modèle et variabilité interne
Quantification de la variabilité interne
  Étape b) Génération de réplications par rééchantillonnage avec remise
Algorithme : Stationary bootstrap[3]
Paramétrisation :
  Longueur moyenne des blocs = durée moyenne de corrélation des échantillons
[3] Politis et Romano (1994). The stationary bootstrap.

## Slide 28: I – Modèle et variabilité interne
Quantification de la variabilité interne
  Étape c) Statistiques à partir des réplications bootstrap
Caractérisation de la variabilité interne

## Slide 29: I – Modèle et variabilité interne
Quantification de la variabilité interne
L’approche bootstrap fournit un intervalle de confiance réaliste sans nécessiter d’allonger les simulations

## Slide 30: I – Modèle et variabilité interne
Application à la validation du modèle LES
  Profils des quantités d’intérêt à la tour T
La LES permet de reproduire une partie de la variabilité observée
N’explique pas tous les écarts modèle/obs
Biais du modèle

## Slide 31: I – Modèle et variabilité interne
Construction d’un modèle LES d’un essai de la campagne MUST
Développement d’une méthode pour quantifier la variabilité interne micro-échelle
  Ne nécessite pas d’augmenter la durée d’acquisition
  Applicable aux simulations LES et aux données observations
  Propagation aux scores de validation pour fournir des intervalles de confiance
Validation du modèle LES :
  Précis (au niveau de l’état de l’art) mais améliorable
  Reproduit une partie de la variabilité interne observée
  … Mais coûteux (1 prévision 20 000 hCPU)
Résumé

## Slide 32
Construction d’un modèle réduit précis et efficace

## Slide 33: II – Réduction de modèle
Principe
Quantité d’intérêt
Paramètre d’entrée
Surface de réponse LES
Échantillons d’apprentissage
Modèle réduit
Échantillons de validation
Champ de concentration moyen :
=
Paramètres de CLs météo
=

## Slide 34: II – Réduction de modèle
Construction de la base d’apprentissage
  Méthode : Séquence de Halton
Modèle LES
Base de données de 200 prévisions
Coût total = 5,7 MhCPU

## Slide 35: II – Réduction de modèle
L’approche POD—GPRs
  Étape a) Réduction de la dimension des champs de concentration
    Décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD)
Espace latent
Dimension des champs 3D :
POD
(Chinesta et al. 2011, Nony et al. 2023)

## Slide 36: II – Réduction de modèle
L’approche POD—GPRs
  Étape b) Apprentissage des coefficients POD
    Régression par processus gaussiens (GPRs)
Coefficient POD
Paramètre de CL
Fournit une estimation de l’erreur de régression

## Slide 37: II – Réduction de modèle
L’approche POD—GPRs
  Nouvelle prévision
Comment gérer le grand éventail d’ordre de grandeur de la concentration ?
Comment représenter la variabilité interne dans le modèle réduit ?
Comment choisir le nombre de modes ?
Enjeux

## Slide 38: II – Réduction de modèle
Surface de réponse du modèle LES
  Concentration moyenne normalisée à la tour B à z=2m
La base d’apprentissage est bruitée du fait de la variabilité interne

## Slide 39: II – Réduction de modèle
Prise en compte de la variabilité interne
  Estimation de la variabilité interne dans l’espace latent
  Critère pour choisir a priori le nombre de modes :
Mode

## Slide 40: II – Réduction de modèle
Prise en compte de la variabilité interne
  Validation a posteriori du choix du nombre de modes
Utiliser trop de modes détériore les surfaces de réponse du modèle réduit complet
Confirme la pertinence de notre critère de choix du nombre de modes

## Slide 41: II – Réduction de modèle
Prise en compte de la variabilité interne
  Estimation de l’erreur du modèle POD—GPRs
Estimation réaliste de l’erreur du modèle réduit
Représentation de la variabilité interne dans les prévisions du modèle POD—GPRs

## Slide 42: II – Réduction de modèle
Validation du modèle réduit POD—GPRs
  Prévisions de concentration
Bonne représentation de la structure du panache
Manque de précision autour de la source Choix du prétraitement de la base
Échantillon de validation LES
Prévision
POD—GPRs
Écart absolu

## Slide 43: II – Réduction de modèle
Validation du modèle réduit POD—GPRs
  Performances moyennes sur la base de validation
Le modèle réduit est précis au regard de la variabilité interne
L’approche est robuste à la réduction de la taille de base d’apprentissage
FAC2 = % des |

## Slide 44: II – Réduction de modèle
Validation du modèle réduit POD—GPRs
  Performances computationnelles :
Apprentissage 30 s (1 CPU)
1 prévision < 0.1 s (1 CPU)
Objectif atteint

## Slide 45: II – Réduction de modèle
Construction d’une base de données de 200 prévisions LES
La variabilité interne :
  Fournit une méthode pour choisir le nombre de modes POD
  Est représentée dans l’estimation de l’erreur des POD—GPRs
Validation du modèle réduit
  Estimation du champ de concentration en fonction des paramètres de CLs météorologiques
  Efficace avec des prévisions en seulement une fraction de seconde
Résumé

## Slide 46
Mise en œuvre du système d’assimilation de données à coût réduit

## Slide 47: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
Quel réseau d’observations ?
Quelle est l’incertitude associée ?
Algorithme : Filtre de Kalman d’ensemble stochastique[4]
- membres
- Anamorphose[5] :
avec ppm
[4] Burgers et al. (1998) ; [5] Liu et al. (2017); Defforge et al. (2021).

## Slide 48: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
  Réseau d’observations : 13 capteurs de concentration répartis sur 4 mâts (Defforge et al. 2021)

## Slide 49: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
  Erreur d’observation :
Inconnue pour capteurs utilisés pendant la campagne MUST
Estimation via l’approche bootstrap sur les données expérimentales

## Slide 50: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
  Estimation bootstrap de la matrice de covariance d’erreur d’observation :
Prise en compte des corrélations spatiales des erreurs

## Slide 51: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
✓
Quelle est l’erreur du modèle ?

## Slide 52: Annexe III – Assimilation de données
Application au cas MUST
  Prise en compte de l’erreur modèle
    Étape de prévision de l’EnKF :
    Avec = Une réalisation indépendante du modèle POD—GPRs
Prend en compte : erreur de régression + erreur liée à la variabilité interne
Intègre les corrélations spatiales des erreurs

## Slide 53: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
  Quelles sont les incertitudes en jeu ?
Quelle incertitude ? Micro-climatologie : , m/s
Quelles valeurs des paramètres d’ébauche : ?
✓
✓

## Slide 54: III – Système d’assimilation de données
Application au cas MUST
  Définition de l’ébauche : Perturbation des mesures de référence définies à la tour S et ASU
Est-ce que le système d’assimilation parvient à retrouver les paramètres de CLs ?

## Slide 55: III – Système d’assimilation de données
Validation du système d’assimilation
  Estimation du vecteur de contrôle
  Coût computationnel :
1 cycle 50 s (1 CPU)
Le système d’assimilation parvient à corriger la direction mais pas la vitesse du vent
L’objectif d’efficacité computationnelle du système est bien atteint
1 cycle (500 membres) 50 s (1 CPU)

## Slide 56: III – Système d’assimilation de données
Validation du système d’assimilation
  Propagation à l’estimation de la concentration
La correction des paramètres de CLs améliore significativement l’estimation de la concentration
Ébauche
Analyse
Notes: ⇒ Est-ce que la correction des paramètres de CLs améliore l’estimation de la concentration ?
À noter que l’estimation est améliorée y compris au niveau des observations que l’on n’assimile pas

## Slide 57: III – Système d’assimilation de données
Validation du système d’assimilation
  Profil de concentration à la tour C :
Localement l’analyse peut dégrader l’estimation de la concentration
Le système ne permet pas de pallier les incohérences du modèle LES

## Slide 58: III – Système d’assimilation de données
Application du système d’assimilation de données au cas MUST
  Modèles d’erreur réalistes pour les observations, l’ébauche et le modèle réduit
Un système d’assimilation efficace
  Prévision d’ensemble en un temps très court
  Permet de recalibrer la direction du vent à partir de mesures de concentration
… Mais encore améliorable
  Difficulté à inférer la vitesse de friction
  Ne permet pas de corriger les biais internes du modèle LES
Résumé

## Slide 59
  Conclusion générale

## Slide 60: Conclusion générale
  Importance de la variabilité interne micro-échelle
    Affecte significativement les prévisions des modèles LES et les données expérimentales
    Développement d’une méthodologie pour l’intégrer de bout-en-bout dans l’assimilation de données
  Preuve de concept du système d’assimilation de données à coût réduit
    Réduction des incertitudes liées aux CLs météorologiques grande échelle
    Estimations ensemblistes en quelques dizaines de secondes grâce à un modèle réduit
  Des perspectives d’amélioration directes
    Prise en compte de nouvelles formes d’incertitude par agrandissement du vecteur de contrôle
    Vers l’estimation jointe état-paramètres (Zhang et al. 2019, Ruckstuhl et al. 2020)

## Slide 61
  Perspectives

## Slide 62: Perspectives
Positionnement de capteurs optimal
  Identifier a priori les positions de capteurs qui seront les plus informatives
  Optimiser le positionnement d’un réseau de capteurs
  Développer des stratégies d’échantillonnage adaptatif
Enjeux
Capteurs peu informatifs

## Slide 63: Perspectives
Assimilation d’observations plus globales
  Caméra (visible/IR), Lidars, etc Information macroscopique complémentaire aux mesures in-situ
Développer des opérateurs d’observations
Refonte de l’algorithme d’assimilation de données
Développer un modèle réduit permettant de prévoir l’évolution temporelle du panache
Enjeux
Visualisation d’une fuite de CH4 à l’aide d’une caméra spectrale infrarouge embarquée sur un drone. Projet NAOMI ONERA-TOTAL Energies (2015-2020). Image fournie par P-Y. Foucher.
Panache de chlore obtenu lors de la campagne Jack Rabbit II (2016, US). Vidéo d’un drone piloté par les services d'urgence de l'université de Utah Valley

## Slide 64
  Annexes

## Slide 65: Annexe I – Modèle LES
Mesures de la vitesse horizontale du vent à m au cours de la campagne MUST (Biltoft. 2001)
Définition de la variabilité interne (VI)

## Slide 66: Annexe I – Modèle LES
Définition de la variabilité interne (VI)
Incertitude liée à la variabilité interne Erreur de convergence statistique
Définition

## Slide 67: Annexe I – Modèle LES
Injection de turbulence
  Méthode d’injection synthétique (Smirnov et al. 2001)
Décomposition Reynolds
Transformation de Fourrier
Hypothèse de Taylor
Avec :
Génération aléatoire
des coefficients


## Slide 68: Annexe I – Modèle LES
Upgrade de l’injection de turbulence : anisotrope et hétérogène
Simulation « précurseur »
CL périodiques
Champ libre (sans obstacles)
Maillage quads
Convergence statistique
Rescaling
  Synthèse :
Injection de turbulence
Concordance correcte avec les données expérimentales
Ne change pas les prédictions du modèle par rapport à l’injection de THI

## Slide 69: Annexe I – Modèle LES
Effet de l’ajout de l’injection de turbulence (1/2)

## Slide 70: Annexe I – Modèle LES
Effet de l’ajout de l’injection de turbulence (2/2)

## Slide 71: Annexe I – Modèle LES
Profils imposés en entrée du domaine

## Slide 72: Annexe I – Modèle LES
Mesure de l’échelle intégrale

## Slide 73: Annexe I – Modèle LES
Simulation précurseur : 1 – Établissement du profil de vitesse moyenne

## Slide 74: Annexe I – Modèle LES
Simulation précurseur : 2 – Établissement du profil de fluctuations de vitesse

## Slide 75: Annexe I – Modèle LES
Simulation précurseur : 3 – Établissement du spectre de turbulence

## Slide 76: Annexe I – Modèle LES
Convergence avec le maillage

## Slide 77: Annexe I – Modèle LES
Effet de la hauteur du domaine sur les prévisions

## Slide 78: Annexe I – Modèle LES
Exemple de prévisions du modèle LES

## Slide 79: Annexe I – Modèle LES
Validation : Profils tour T

## Slide 80: Annexe I – Modèle LES
Validation : Profils horizontaux de concentration et fluctuations

## Slide 81: Annexe I – Modèle LES
Validation : Profils verticaux de concentration et fluctuations

## Slide 82: Annexe I – Modèle LES
Validation : Scatter plots des statistiques de concentration

## Slide 83: Annexe I – Modèle LES
Validation : Métriques qualité de l’air

## Slide 84: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Perturbation des paramètres de CLs

## Slide 85: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Effet sur les profils de vitesse à la tour S

## Slide 86: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Effet de la direction du vent

## Slide 87: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Comparaison des sensibilités

## Slide 88: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Perturbation des paramètres « structurels »

## Slide 89: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité OAT : Comparaison des sensibilités CL vs structurels

## Slide 90: Annexe I – Modèle LES
Analyse de sensibilité avancée : Indices de Sobol de la concentration
Modèle réduit
Prédominance de la direction du vent
Influence combinée significative de la vitesse et de la direction du vent
Motive de corriger d’abord l’angle puis la vitesse

## Slide 91: Annexe II – Variabilité interne
Choix de la longueur des blocs (1/2)

## Slide 92: Annexe II – Variabilité interne
Choix de la longueur des blocs (2/2)

## Slide 93: Annexe II – Variabilité interne
Validation : Convergence avec le nombre de réplications

## Slide 94: Annexe II – Variabilité interne
Validation : Effet de la taille de la fenêtre de moyennage

## Slide 95: Annexe II – Variabilité interne
Validation : Effet du nombre d’échantillons originaux (1/3)

## Slide 96: Annexe II – Variabilité interne
Validation : Effet du nombre d’échantillons originaux (2/3)

## Slide 97: Annexe II – Variabilité interne
Validation : Effet du nombre d’échantillons originaux (3/3)

## Slide 98: Annexe III – Réduction du modèle
Principe de construction d’un modèle à coût réduit par apprentissage statistique
Modèle LES de dispersion
Paramètres de CLs météorologiques
Prévisions
Modèle réduit
Paramètres de CLs météorologiques
Prévisions accélérées
Base de données
Apprentissage
statistique

## Slide 99: Annexe III – Réduction du modèle
Exploration de l’espace incertain
  Objectif : Échantillonner l’espace des paramètres pour construire le modèle réduit
  Problème : Quelles plages de variation pour les paramètres incertains ?
Contraintes sur la direction du vent :
- Budget de simulations limité
- Le panache doit traverser les conteneurs
    Micro-climatologie basée sur 12 jours d’acquisition d’une station SAMS

## Slide 100: Annexe III – Réduction du modèle
Adaptation du modèle LES : TurboAVBP
  Problématique :
    Incompatibilité des CLs (injection & symétries) avec les changements d’angles incidents
  Solution :
    Séparation du domaine en 2 :
      « Periphery » : tourne avec
      « Inner » : fixe, comporte la zone d’intérêt
    Résolution couplée sur les deux domaines avec l’outil TurboAVBP

## Slide 101: Annexe III – Réduction du modèle
Effet du prétraitement sur l’erreur POD

## Slide 102: Annexe III – Réduction du modèle
Carte des modes POD

## Slide 103: Annexe III – ROM
Choix du nombre de modes

## Slide 104: Annexe III – Réduction du modèle
Espace d’apprentissage des GPRs

## Slide 105: Annexe III – Réduction du modèle
Prise en compte de la variabilité interne
  Variance des GPRs et hyperparamètres
Coefficient POD
Paramètre de CL
Variance GPR =
: longueur de corrélation
: variance d’un bruit gaussien
uniforme
Hyperparamètres optimisés par maximisation de la log-vraissamblance

## Slide 106: Annexe III – Réduction du modèle
Prise en compte de la variabilité interne
  Paramètre de bruit estimé lors de l’optimisation des GPRs
Les GPRs parviennent à apprendre le bruit lié à la variabilité interne
Mode
Paramètre de bruit

## Slide 107: Annexe III – Réduction du modèle
Hyperparamètres optimisés

## Slide 108: Annexe III – Réduction du modèle
Validation capacité des GPRs à estimer les coefficients POD

## Slide 109: Annexe III – Réduction du modèle
Surfaces de réponse : inter-comparaison

## Slide 110: Annexe III – Réduction du modèle
Scores de validation du POD—GPRs sur la base complète

## Slide 111: Annexe III – Réduction de modèle
Effet de la taille de la base d’apprentissage
POD—GPRs plus performant que 1-NN (sauf pour la NMSE)
Plus robuste à la diminution de la taille de la base d’apprentissage
Version 1D donne les meilleurs résultats
Question : est-ce que le POD—GPRs estime aussi bien son incertitude lorsque la taille de la base diminue ?

## Slide 112: Annexe III – Réduction de modèle
Estimation d’autres champs (1/2)

## Slide 113: Annexe III – Réduction de modèle
Estimation d’autres champs (2/2)
Le prétraitement est très important
Émulation de
Émulation de

## Slide 114: Annexe III – Réduction de modèle
Approche « Mixture-of-Experts » (2/2)
  Combine le meilleur des deux pré-traitements

## Slide 115: Annexe III – Réduction de modèle
Approche « Mixture-of-Experts » (2/2)
  Combine le meilleur des deux pré-traitements

## Slide 116: Annexe III – Réduction de modèle
Augmentation du nombre de paramètres d’entrée du modèle réduit (1/2)
  Pas la peine d’échantillonner
  30 Échantillons pour couvrir 120° suffisent
  Prise en compte de tous les cas :
simulations
1.8M hCPU

## Slide 117: Annexe III – Réduction de modèle
Augmentation du nombre de paramètres d’entrée du modèle réduit (2/2)
  Paramètres de l’écoulement
    Stratification thermique de l’atmosphère
    Rechercher 1 paramètre le plus pertinent (LMO ?)
    paramètre en plus à échantillonner
  Paramètre de sources :
    Position de la source
    Débit de la source : pas la peine si constant
  Nombre de simu va fortement dépendre des plages de variation
simulations
1014 hCPU avec : inatteignable

## Slide 118: Annexe III – Réduction de modèle
Pistes de solutions
  Échantillonnage adaptatif
  Méthodes multi-fidélité
    Utilisation complémentaire de simulations plus basse fidélité
      RANS, maillage grossier, etc
      Apprentissage de l’écart entre haute et basse fidélité
    Découplage des formes d’incertitudes (Nony 2023)
      Un modèle réduit Écoulement
      Un modèle simplifié (Lagrangien/RANS) Concentration
      Limite : ne fonctionne que pour les espèces passives

## Slide 119: Annexe IV – Assimilation de données

## Slide 120: Annexe IV – Assimilation de données
Application au cas MUST n°2681829
  Quantification de l’erreur d’ébauche
    Statistiques des écarts entre les stations SAMS #8 et #9
Position des stations météo les plus proches du site expérimental de la campagne MUST

## Slide 121: Annexe IV – Assimilation de données
Anamorphose de la vitesse de friction

## Slide 122: Annexe IV – Assimilation de données
Set-up assimilation de données

## Slide 123: Annexe IV – Assimilation de données
Effet du nombre de membres et bruit d’échantillonnage

## Slide 124: Annexe IV – Assimilation de données
Effet du nombre de membres et bruit d’échantillonnage (twin experiment)

## Slide 125: Annexe IV – Assimilation de données
Validation de l’assimilation de données : profils horizontaux

## Slide 126: Annexe IV – Assimilation de données
Validation de l’assimilation de données : profils verticaux

## Slide 127: Annexe IV – Assimilation de données
Grande sensibilité au choix de
ppm
Effet de l’anamorphose de la concentration :
ppm

## Slide 128: Annexe IV – Assimilation de données
ppm
Effet de l’anamorphose de la concentration :
ppm
En concentration log
Les profils de concentration log sont plus représentatifs des écarts que voit le système d’assimilation

## Slide 129: Annexe IV – Assimilation de données
Effet de l’anamorphose de la concentration :
  Plus est faible plus on donne du poids aux faibles concentrations
  Exemple pour un écart de 1ppm en fonction de la concentration observée
Nécessité de définir un critère pour choisir
Problème : dépend fortement du réseau d’observation

## Slide 130: Annexe V – Miscellanées
Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la thèse
Total (3ans) = 14 tCO2eq
- 1 tCO2eq 1 A/R Paris – New-York
- 10 tCO2eq Émissions/hab en France en 2022

## Slide 131: Annexe V – Miscellanées
Bilan des émissions de gaz à effet de serre liées au calcul
  Historique :
Heures de calcul effectuées : 8.8 MhCPU 10 tCO2eq (73% total)
L’ensemble de 200 LES compte pour :
  - 5.7 MhCPU
  - 6 tCO2eq

## Slide 132: Annexe V – Miscellanées
Bilan des émissions de gaz à effet de serre liées au calcul
Il est préférable de calculer sur les supercalculateurs nationaux qui sont plus efficients
Importance de tenir une comptabilité précise des simulations effectués
Taux de convergence global des simulations = 86 %
 | Part du calcul | Part des émissions GES
Calculateurs internes | 16.2 % | 33.1%
Calculateurs externes | 83.8 % | 66.9 %

## Slide 133: Annexe V – Miscellanées
Statistiques circulaires
  Problème des statistiques avec les angles
    Moyennes linéaires dépendant de la définition du zéro et ne prennent pas en compte la périodicité
  Solution : Statistiques directionnelles (Jammalamadaka. 2001)
    Distances :
    Moyenne :
    Déviation :